辽宁对外经学院2021年校园监控维修维护

项目招标文件

二〇二一年七月

目录

一、项目说明：	3

二、投标人须知	3

三、详细技术参数部分	5

四、 投标文件组成	8

附件1 报 价 函	8

附件2 法定代表人授权书	9

附件3 报  价  表	10

附件4 主要设备技术规格响应表	11

附件5 售后服务承诺书	12

附件6 投标人营业执照	12

附件7 投标人税务登记证（三证合一可不提供）	12

附件8 投标人组织机构代码证（三证合一可不提供）	12

一、项目说明

（一）项目名称：辽宁对外经贸学院2021年校园监控维修维护项目

（二）项目内容：

- 校园内故障区域视频监控设备及线路巡查，寻找故障原因；

- 对于视频监控终端设备故障点进行设备更换维修；

- 对于线路原因导致的视频监控故障，对线路进行修复，包括但不限于线路故障点维修、线路重新敷设等；

- 对校园监控平台进行巡检维护，需要确保维修维护区域的监控信息点位全部正常上线运行；

- 对学生公寓走廊部分摄像头调整角度。

- 项目结束后，形成项目维修维护记录。

（三）工期说明：根据学校时间安排进行维修维护工作。

二、投标人须知

（一）供应商资格条件：

1．在中国境内注册的具有独立企业法人资格，注册资金不低于人民币500万元。

2．投标人须提供所投产品针对此项目生产厂家的授权书及售后服务承诺函。

3．投标人须具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

4．投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

5．投标人需具有安防监控实施经验以及成功案例，投标人应至少有2个同类项目施工经验，提供合同复印件。

（二）投标文件的编制

投标文件应包括以下内容：

1．投标书封面应注明“辽宁对外经贸学院2021年校园监控维修维护采购项目投标书、项目名称、投标单位、投标日期”并加盖公章。

2．投标报价：按标书内容报价。包括设备费、材料费、运输费、安装调试和保修期内所发生的一切费用。

3．售后服务承诺书。

4．投标文件一式七份（正本一份、副本六份），纸张幅面为A4，激光打印。

5．营业执照、单位代码证、税务登记证、所投产品厂家授权及售后服务承诺函、授权委托人身份证明等复印件。

6.投标方需补充的其他材料。

（三）投标文件的递交要求

1．投标单位须装袋密封，并加盖单位公章。

2．未按上述要求提交的标书按废标处理。

3．投标单位未按招标书要求编制投标书的为废标。

4.	投标文件应于2021年XXXX月XXXX日XXX点前送至（或邮寄至）辽宁对外经贸学院网络中心王龙老师处。

（四）中标通知和合同签订

1．经过学校招投标工作委员会研究，并汇报校领导后，确定中标单位，并签订买卖合同。在开标后一周内，学校将会通知中标单位。中标单位应在接到通知后，与我校协商签订买卖合同。逾期没有收到中标通知的单位，即为落标。招标单位不向落标单位解释原因。

2．双方在签订合同时招标单位有权对所需设备的数量予以增减。

（五）设备验收标准

1．提供的设备必须是原厂正规合格产品。

2．验收时严格按照投标书和买卖合同要求的权利和义务进行。

3．如有需要测试的设备由中标单位提供测试仪器，招标方组织人员检测。

（六）交货时间

双方签订买卖合同后根据学校项目计划将本项目包含所有内容安装调试完毕。

（七）付款方式

所有产品经学校验收合格后支付合同款总额的90%，剩下的合同总款10%作为质保金，如无质量问题，自验收合格起一年后若无质量问题予以支付。

请中标单位开具增值税专用发票。

企业名称：辽宁对外经贸学院

纳税人识别号：522100004224289122

地址、电话：大连市旅顺经济开发区顺乐街33号0411-86208796

开户行及账号：中国银行大连顺乐街支行307758954481

（八）开标时间：2021年XXX月XXXX日XXX

（九）开标方式：

请投标人的法定代表人或法定代表人授权的委托代理人届时参加。

招标人：辽宁对外经贸学院

联系人：王龙

电  话： 0411-86208703

地址：辽宁省大连市旅顺经济开发区顺乐街33号辽宁对外经贸学院

邮政编码： 116052

三、详细技术参数部分

1、为保证视频监控与平台的对接使用，此次项目摄像头推荐海康威视品牌

改造所需设备清单及技术要求（★项必须满足），★产品质保期项目5年。

| 网络设备推荐品牌华为、H3C、锐捷 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 需求参数 | 数量 |
| 1 | 200万室内半球摄像机 | 海康威视 1.具有200万像素CMOS传感器 2.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级 3.红外补光距离不小于50米 4.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL 5.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） 6.不低于IP67防尘防水等级 7.支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作 8.支持本地SD卡存储，最大支持128G 9. ★具备1对音频输入，输出接口 10. ★具备1对报警输入输出接口 | 25个（20个坏，5个备用） |
| 2 | 200万室外枪型摄像机 | 海康威视 1.★≥200万CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 2.★视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR（公安部检验报告证明）； 3.★镜头=8mm, 水平视场角:60.5°; 4.快门 1/3秒至1/100,000秒 5.★支持数字宽动态 帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 6.感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 7.存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 8.★智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 9.★支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 10.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 11.★红外照射距离最远可达：≥50米 12.防护等级 IP67 | 12个 |
| 3 | POE交换机（8口） | 1. ★交换容量≥3.3Tbps ，转发性能4Mpps-42Mpps； 2. ★固化10/100/1000M以太网端口≥8，100M/1G SFP光口≥2个，支持POE/POE+远程供电，最大供电功率≥125W； 3.设备MAC地址≥8K； 4.工作温度-5 - 55°； 5.支持支持IEEE 802.3af和802.3at的供电标准； 6. ★无风扇设计； | 3台 |
| 4 | 室外网线 | 国标六类室外网线 | 3箱 |
| 5 | 辅材 | ★项目其他辅材材料，包括水晶头、PVC、线槽、标签、支架、螺丝、标签纸等，根据项目需要配齐相关辅助材料等 | 1套 |
| 6 | 施工费 | ★布线实施、监控安装实施、提供平台接入调试、项目与数据文档整理 | 1套 |

2、具体监控故障点位明细

| 序号 | 监控点名称 | 所在区域 | IP地址 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东门水处理立杆 | 水处理_配电室 | 192.168.93.128 | 摄像头坏 |
| 2 | 东4#公寓东侧照西 | 东区学生公寓室外 | 192.168.93.115 | 摄像头坏 |
| 3 | 实验楼东北角照北 | 实验中心室外 | 192.168.96.244 | 摄像头坏 |
| 4 | 主楼前东照广场 | 主楼室外 | 192.168.94.148 | 摄像头坏 |
| 5 | 讲座楼北照北门 | 讲座楼室外 | 192.168.97.91 | 摄像头坏 |
| 6 | 东北角围墙照南 | 北山 | 192.168.91.221 | 摄像头坏 |
| 7 | 北山东南侧照亭 | 北山 | 192.168.98.201 | 网线断 |
| 8 | 美食城东北角杆-照西 | 美食城 | 192.168.85.21 | 摄像头坏 |
| 9 | 月明湖全景 | 月明湖 | 192.168.93.171 | 摄像头坏 |
| 10 | 北4#公寓东北角 | 北区学生公寓室外 | 192.168.92.89 | 摄像头坏 |
| 11 | 南楼照北门 | 南楼后门 | 192.168.86.106 | 网线断 |
| 12 | 北8地下一层配电室 | 北8学生公寓地下室 | 192.168.91.246 | 摄像头坏 |
| 13 | 北十公寓3楼西2 | 北十学生公寓 | 192.168.91.196 | 摄像头坏 |
| 14 | 厨房西 | 西区第二学生食堂 | 192.168.98.131 | 摄像头坏 |
| 15 | 加工间 | 西区第二学生食堂 | 192.168.98.207 | 摄像头坏 |
| 16 | 东区食堂切配 | 东区学生食堂 | 192.168.98.135 | 摄像头坏 |
| 17 | 东北角照大厅 | 西区第二学生食堂 | 192.168.98.121 | 摄像头坏 |
| 18 | 厨房走廊 | 西区第二学生食堂 | 192.168.98.122 | 摄像头坏 |
| 19 | 实验中心A101窗 | 实验中心教室 | 192.168.96.36 | 摄像头坏 |
| 20 | 实验中心B203窗 | 实验中心教室 | 192.168.96.151 | 摄像头坏 |
| 21 | 1楼走廊西（东照西） | 实验中心走廊 | 192.168.96.51 | 摄像头坏 |
| 22 | 4楼走廊西（东照西） | 实验中心走廊 | 192.168.96.7 | 摄像头坏 |
| 23 | 4楼走廊东（西照东） | 实验中心走廊 | 192.168.96.8 | 摄像头坏 |
| 24 | 一楼正门西侧 | 图书馆馆内 | 192.168.99.89 | 摄像头坏 |
| 25 | 档案馆1楼楼梯 | 档案馆 | 192.168.100.66 | 摄像头坏 |
| 26 | 南楼2F中-西走廊 | 南楼走廊 | 192.168.86.58 | 摄像头坏 |
| 27 | 北楼206前 | 北楼教室 | 192.168.95.31 | 摄像头坏 |
| 28 | 北楼402前 | 北楼教室 | 192.168.95.4 | 摄像头坏 |
| 29 | 讲座楼103前 | 讲座楼教室 | 192.168.97.30 | 摄像头坏 |
| 30 | 231-12#-楼后东侧杆-照西 | 东区教师公寓 | 192.168.89.75 | 线不通 |
| 31 | 山南路（中）照南 | 翠湖 | 192.168.99.120 | 线不通 |
| 32 | 西门照北 | 门岗 | 192.168.86.106 | 摄像头坏 |
| 33 | 东门照西 | 门岗 | 192.168.93.107 | 摄像头坏 |
| 34 | 实验中心西路口照北 | 实验中心 | 192.168.96.95 | 摄像头坏 |
| 35 | 实验中心A204门 | 实验中心 | 192.168.96.95 | 摄像头坏 |
| 36 | 北一公寓门厅 | 公寓门厅 | 192.168.92.11 | 摄像头坏 |
| 37 | 讲座楼西南角照北 | 讲座楼 | 192.168.97.89 | 线不通 |
| 38 | 讲座楼西南角照东 | 讲座楼 | 192.168.97.89 | 线不通 |

共计故障38个点位，其中室外摄像头故障12个点位，室内摄像头故障20个点位（室内共需25个摄像头，5个作为备用），线路故障6个点位。

四、 投标文件组成

附件1 报 价 函

致：辽宁对外经贸学院

根据贵方的辽宁对外经贸学院2021年校园监控维修维护项目邀请，签字代表（姓名、职务）              经正式授权并代表我公司（单位名称）                提交下述文件正本一份，副本五份及报价：

1.报价：按邀请中的产品及服务要求，共计人民币        万元。

2.供货期：                 。

3.按招标的要求提供有关文件。

4.我公司愿意对上述项目进行报价。报价文件中所有关于供货商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

5.如采购人确定我方提供的产品，我方将按规定履行合同责任和义务。

6.本报价文件有效期为自递交投标文件之日起20个日历日。

7.与本报价有关的一切正式往来信函请寄。

地址:                            邮编:

电话:                            传真:

授权代表签字:

供应商名称:

公  章:

日  期:

附件2 法定代表人授权书

本授权书声明:注册于                              (供应商全称) 的法定代表人         (姓名)代表本公司授权　　　　　　　　　 (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人。就有关此次项目的采购、谈判、签约、履约的所有事宜，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　年　　　 月　　　　日签字生效，特此声明。

法定代表人签字(或盖章)：

被授权人签字(或盖章)：

被授权人职务：

供应商名称 (加盖公章)：

单位电话：

地址：

签发日期：　　　　年　　　　月　　　　日

附件3 报  价  表

项目名称：辽宁对外经贸学院2021年校园监控维修维护项目

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 保修期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX设备（例） | 5 | 台 |  |  |  |
| 总计 |  |  |

供应商法定代表人（签字或盖章）或其授权代表签字：

供应商（加盖公章）：

日期：    年    月    日

注：

（1）所有价格系用人民币表示，单位：元；

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准；

附件4 主要设备技术规格响应表

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法定代表人(签字或盖章)或其授权代表签字：

供应商(加盖公章)

附件5 售后服务承诺书

(由供应商根据要求及项目特点自行填写)

附件6 投标人营业执照

（复印件）

附件7 投标人提供补充的证明资料（如果投标人认为需要）