2021年摄影摄像设备及采编工作站

采购项目招标文件

二〇二一年七月

一、项目说明：

（一）项目名称：辽宁对外经贸学院2021年摄影摄像设备及采编工作站采购

（二）项目内容：

1．高清单反照相机二台

2．高清摄像机二台

3．采编工作站一台

4．相关辅材

二、投标人须知

（一）供应商资格条件：

1．在中国境内注册的具有独立企业法人资格影视设备生产厂商或代理经销商；注册资金不低于人民币100万元。

2．投标人须提供所投产品针对此项目生产厂家的授权书及售后服务承诺函。

3．投标人须具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

4．投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

5．投标人需具有影视设备销售的成功案例。

（二）投标文件的编制

投标文件应包括以下内容：

1．投标书封面应注明“辽宁对外经贸学院项目投标书、项目名称、投标单位、投标日期”并加盖公章。

2．投标报价：按标书内容报价。包括设备费、材料费、运输费、安装调试和保修期内所发生的一切费用。

3．售后服务承诺书。

4．投标文件一式七份（正本一份、副本六份）。

5．营业执照、所投产品厂家授权、授权经营(生产)证明书、产品资质证明、授权委托人身份证明等复印件。

6．另需提供所投产品厂家授权1份。

7．投标方需补充的其他材料。

（三）投标文件的递交要求

1．投标单位须装袋密封，并加盖单位公章。

2．未按上述要求提交的标书按废标处理。

3．投标单位未按招标书要求编制投标书的为废标。

（四）中标通知和合同签订

1．经过学校招投标工作委员会研究，并汇报校领导后，确定中标单位，并签订买卖合同。在开标后一周内，学校将会通知中标单位。中标单位应在接到通知后，与我校协商签订买卖合同。逾期没有收到中标通知的单位，即为落标。招标单位不向落标单位解释原因。

2．双方在签订合同时招标单位有权对所需设备的数量予以增减。

（五）设备验收标准

1．提供的设备必须是原厂正规合格产品。

2．验收时严格按照投标书和买卖合同要求的权利和义务进行。

3．需要测试的设备由中标单位提供测试仪器，招标方组织人员检测。

（六）交货时间

双方签订买卖合同后根据学校项目计划将本项目包含所有内容安装调试完毕。

（七）付款方式

所有产品经学校验收合格后支付合同款总额的90%，剩下的合同总款10%作为质保金，自验收合格起一年后若无质量问题予以支付。

请中标单位开具增值税专用发票。

企业名称：辽宁对外经贸学院

纳税人识别号：522100004224289122

地址、电话：大连市旅顺经济开发区顺乐街33号0411-86208796

开户行及账号：中国银行大连旅顺开发区支行307758954481

（八）送达标书及开标时间：2021年  月  日

（九）开标地点：辽宁对外经贸学院

请投标人的法定代表人或法定代表人授权的委托代理人届时参加。

招标人：辽宁对外经贸学院

联系人：朱老师

电  话： 0411-86208703、86209601

传  真： 0411-86209388

地址：辽宁省大连市旅顺经济开发区顺乐街33号辽宁对外经贸学院

邮政编码： 116052

## 三、详细技术参数部分

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照相机 | 品牌：佳能、尼康、索尼 推荐型号： 佳能 5D4（EF 24-105mm f/4L IS II USM） 尼康 850D SONY Alpha 7 III 全画幅微单数码相机 参数需求： 1.传感器类型CMOS 2.传感器尺寸大于30*20mm 3.有效像素不低于3000万 4.最高分辨率不低于6720×4480 5.内置wifi功能 6.对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦 7.快门类型电子控制纵走式焦平面快门，快门速度1/8000至30秒,闪光同步速度1/200秒 8.感光度ISO 100-32000，可扩展最高到ISO 50-102400 9.拍摄性能：高清摄像4K超高清视频，短片拍摄4096×2160（4K视频）：29.97p/25p/24p/23.98p 10.文件格式图片：JPEG，RAW 短片：MOV，MP4 11.带原厂焦距 24-105mm镜头（不同品牌请参考相应镜头参数） | 2 | 台 |
| 2 | 照相机镜头 | ★镜头1：焦距 50mm（不同品牌请参考相应镜头参数） ★镜头2：焦距 100-400mm（不同品牌请参考相应镜头参数） | 1 | 套 |
| 3 | 摄像机（4K） | 品牌：索尼、松下、佳能 推荐型号： 1.索尼（SONY）PXW-Z280 4K高清数码摄像机 2.松下（Panasonic）AJ-UPX360MC 4K 高清数码摄像机 3.佳能（Canon）XF705 4K高清数码摄像机 参数需求： 1.不低于3片1/2英寸CMOS，每片不低于3840x2160有效像素 2.具有 4K 50p/60p 录制功能 3.镜头变焦不低于17倍 4.录制格式：4K、MPEG HD422、MPEG HD420 和DVCAM等格式 5.4K和高清同时录制 6.缓存记录不低于28秒 7.接口：不低于12G-SDI输出，双 XLR 和 4 声道音频，双MI热靴 8.支持4K 4:2:2 10-bit 画面 9.HDR 性能：S-Log3和HLG 10.人脸检测面部聚焦功能 11.QoS高质量流媒体传输 | 2 | 台 |
| 4 | 采编工作站 | 1.硬件不低于以下配置：1394输入输出，Core i7-9700K（3.6GHz四核）/GTX1650(4G)/16GB/512G SSD/1TB数据硬盘*2/DVD刻录/IEEE 1394卡 2.安装正版Windows10操作系统 3.安装两款以上常用非线性编辑软件及相关字幕、动画编辑工具。 4.非编工具内置三维字幕编辑系统；支持独立CG轨，字幕作用于全部轨道；支持将二维物件转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持模拟真实光源照明；支持预置多种环境光效果；支持PSD文件分层导入；支持3D模型的导入和编辑；支持TGA序列动画合成，可对画面进行任意缩放和位置调节； 5.支持对P2、XDCAM、XDCAMEX等格式上载；支持DVD采集，可制式转换、选择字幕和选择配音语言；支持将不同序列的各个不同片段输出成各种格式；支持导入苹果非编的FCP XML工程文件。 6.转码软件要求：支持对H.264格式的编码转码；支持多任务并行；支持批量转码，任务模板和任务监控；支持P2/EX/XDCAM/ AVCHD专业源文件批量转换。 7.支持智能语音识别功能。 8.非线编软件要求： 1) 编解码器：支持多帧率混编；广泛兼容专业、民用、网络、移动领域主流视音频格式，包括4K AVC-ULTRA、XAVC、PRORESS等最新媒体文件，及H.265编码的新媒体文件； 2) 高效编辑：支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑；支持4K超高清节目制作， 4K 特技和4K图文字幕；多达16路多镜头切换编辑，通过时码、标记点的一步多机位素材对齐，可快速调整切点位置、替换镜头，可添加镜头间转场；支持波纹编辑，删除、移动素材可自动填补空隙；单键实现高效剪辑；钢笔工具调节曲线关键点同时可进行无障碍剪辑操作；支持一键时间线填充和素材替换；支持多轨素材整体纵向移动；支持追加上轨，剪辑片段自动排布时间线上； | 1 | 台 |
| 5 | 照相机配件 （与采购相机匹配） | 三角架 | 1.工作高度300mm -1600mm；2.收缩高度430mm； 3.折叠高度430mm； 4.最大负荷不低于10kg； 5.节数5节； 6.碳纤维材质. | 2 |  |
|  |  | 存储卡 | 64G CF卡 1067X 160M/s | 4 |  |
|  |  | 电池 | 原厂锂电池 | 4 |  |
|  |  | 卡色UV镜 | 多层镀膜 | 2 |  |
|  |  | 照相机包 | 与相机匹配 | 2 |  |
|  |  | 背包 | 容纳一个机器带镜头，2-3个备用镜头或闪光灯 | 2 |  |
| 6 | 摄像机配件 | 存储卡 | 1.容量不低于128GB； 2.最大写入速度不不低于3.2Gbps；最大读取速度不低于3.5Gbps； 4.数据刷新、数据纠错； 5.断电情况下恢复剪辑片段。 | 4 |  |
|  |  | 读卡器 | 1.高速USB 3.0； 2.USB mini (B)x1；3.ExpressCard/34 插槽 x1； 4.数据传输速度大于160 Mb/s (写入)，240 Mb/s(读取) | 4 |  |
|  |  | 三角架 | 1.最大乘载重不低于4公斤； 2.动态平衡种类 固定，阻尼挡数 固定，球碗直径不小于65mm，级数不小于2级。 | 2 |  |
|  |  | 电池 | 1.多重保护电路设计；具有四段电量显示； 2.电压：14.4V；容量：63Wh/4400mAh； | 4 |  |
|  |  | 摄像机包 | 适用于所投4K手持式摄录一体机； | 2 |  |
|  |  | UV镜 | 多层镀膜 | 2 |  |
| 7 | 配套设备 | 拍摄稳定器（手持） | 1.接口要求：NATO接口，M4螺纹接口，1/4”-20安装孔， 冷靴口，图传/跟焦电机接口（USB-C），RSS相机快门控制接口（USB-C），跟焦电机接口（USB-C）； 2.电池要求：最长待机时间12小时以上； 3.充电时间：快充2小时左右； 4.负载重量不低于3.0kg； 5.最大可控转速平移方向：360°/s，俯仰方向：360°/s，横滚方向：360°/s； 6.机械限位范围：平移轴无限位，横滚轴-240°至95°，仰俯轴-112°至214°。 | 1 | 套 |
|  |  | 无线投屏 设备 | 1.传输距离50M以上； 2.WIFI协议：IEEE802.11a/n； 3.传输速率：300Mbps； 4.最大播放帧数：60秒/帧； 5.无线延时传输：<90ms； 6.最大分辨率支持1080p； 7.纯硬件方式，对操作系统无要求，无需安装驱动/软件； 8.支持投影机、液晶电视、显示器等各种显示设备。 | 2 |  |
|  |  | 无线麦克 | 1.一拖二； 2.稳定传输距离50M以上； 3.输出阻抗：XLR接口200Ω，6.35接口50Ω； 4.灵敏度：-105db,12dB； 5.电池：2节1.5伏电池。 | 2 |  |
|  |  | 麦克架 | 黑色、可折叠伸缩； 直杆高低调节； 横杆360度旋转，话筒架270度旋转； 主杆可调节高度；0.8--1.4m； 两脚支架距离60mm。 | 4 |  |

四、售后服务要求

1．系统及产品验收交付使用之日起，提供产品保修期三年或以上，三年或以上免费技术支持服务，超过保修期后提供终身成本价维修维护。

2． 投标人须提供全程免费的所投产品安装调试。

3．提供工程师免费上门培训服务，提供全中文操作手册及电子档文件。

五、投标文件组成

附件1 报 价 函

致：辽宁对外经贸学院

根据贵方的辽宁对外经贸学院2021年摄影摄像设备及采编工作站采购邀请，签字代表（姓名、职务）              经正式授权并代表我公司（单位名称）                提交下述文件正本一份，副本六份及报价：

1.报价：按邀请中的产品及服务要求，共计人民币        万元。

2.供货期：                 。

3.按招标的要求提供有关文件。

4.我公司愿意对上述项目进行报价。报价文件中所有关于供货商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

5.如采购人确定我方提供的产品，我方将按规定履行合同责任和义务。

6.本报价文件有效期为自递交投标文件之日起20个日历日。

7.与本报价有关的一切正式往来信函请寄。

地址:                            邮编:

电话:                            传真:

授权代表签字:

供应商名称:

公  章:

日  期:

附件2 法定代表人授权书

本授权书声明:注册于                              (供应商全称) 的法定代表人         (姓名)代表本公司授权　　　　　　　　　 (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人。就有关此次项目的采购、谈判、签约、履约的所有事宜，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　年　　　 月　　　　日签字生效，特此声明。

法定代表人签字(或盖章)：

被授权人签字(或盖章)：

被授权人职务：

供应商名称 (加盖公章)：

单位电话：

地址：

签发日期：　　　　年　　　　月　　　　日

附件3 报  价  表

项目名称：辽宁对外经贸学院2021年摄影摄像设备及采编工作站采购

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 保修期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（例） | 5 | 台 |  |  |  |
| 总计 |  |  |

供应商法定代表人（签字或盖章）或其授权代表签字：

供应商（加盖公章）：

日期：    年    月    日

注：

（1）所有价格系用人民币表示，单位：元；

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准；

附件4 主要设备技术规格响应表

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法定代表人(签字或盖章)或其授权代表签字：

供应商(加盖公章)

附件5 售后服务承诺书

(由供应商根据要求及项目特点自行填写)

附件6 投标人营业执照

（复印件）

附件7 投标人提供补充的证明资料（如果投标人认为需要）